### Garmin ASTRO 320

### Краткое руководство пользователя

### Начало работы

### Предупреждение:

Прочтите «Руководство по безопасному использованию», идущее в комплекте с Вашим навигатором, чтобы узнать условия гарантии и другую важную информацию.

### Примечание:

Не пользуйтесь ASTRO и DC 40 для слежения за собакой, пока не выполните следующие шаги:

- Установите батареи в ASTRO (стр. 2).

- Полностью зарядите DC 40 (стр. 2).

- Зарегистрируйте Ваше устройство (стр. 2).

- Включите оба устройства (стр. 3).

- Произведите поиск спутников (стр. 3).

- Откалибруйте встроенный компас (стр. 3).

- Наденьте ошейник DC 40 на собаку (стр. 3).

- Начните новую охоту (стр. 3).

### Установка батарей в ASTRO

ASTRO работает от двух батареек АА (в поставку не входят). Рекомендуется использовать NiMH или литиевые батареи.

|  | Поверните D-образное кольцо на 1/4 оборота против часовой стрелки и снимите крышку отделения для батарей. Установите батареи в отсек, соблюдая полярность. Поставьте крышку отделения для батарей на место и заприте, повернув кольцо. |
| --- | --- |

### Зарядка DC 40

Полностью зарядите DC 40, прежде чем использовать его на охоте. Полная зарядка разряженного устройства занимает примерно четыре с половиной часа.

- Подсоедините кабель питания зарядного устройства (1) к электрической розетке.

- Наденьте клипсу зарядного устройства (2) на DC 40.

- Зарядите DC 40 полностью.

Синий светодиод мигает в процессе зарядки. По окончании зарядки, он будет светиться непрерывно.

### Регистрация устройства

Помогите нам лучше организовать поддержку пользователей. Зарегистрируйте Ваше устройство.

- Зайдите на сайт http://my.garmin.com.

- Сохраняйте документы о покупке или их копии в надежном месте.

### Включение устройств

|  | Чтобы включить ASTRO, нажмите и держите кнопку ( Power (1). Следуйте инструкциям на экране. Чтобы включить DC 40, нажмите и держите кнопку ( Power (2) на его торце. Красный светодиод (3) будет мигать одиночными вспышками, пока DC 40 ищет спутники. |
| --- | --- |

### Совет:

Включите DC 40 и дождитесь, пока он найдет спутники до того, как наденете его на собаку.

### Поиск сигналов спутников GPS

Прежде чем использовать ASTRO и DC 40 для отслеживания местоположения собаки, оба устройства должны произвести поиск сигналов спутников GPS. Процесс займет несколько минут.

- Выйдите на открытое место вдали от зданий и деревьев.

- Нажмите и быстро отпустите кнопку (. Появится страница статуса. Столбики  показывают силу сигналов спутников.

- Дождитесь, пока DC 40 найдет спутники.

| Одиночное мигание красного светодиода | DC 40 ищет спутники |
| --- | --- |
| Сдвоенное мигание | DC 40 нашел спутники |
| Тройное мигание | DC 40 отслеживает 7 или более спутников (наилучшая точность GPS) |

### Калибровка компаса

### Примечание:

Калибровку компаса нужно проводить на улице. Не стойте близко к возможным источникам магнитного поля, например к автомобилям, зданием или линиям электропередач.

В ASTRO встроен трехосный электронный компас. Следует всегда калибровать компас после перемещения на значительные расстояния, значительного изменения температуры и замены батарей.

- Находясь в основном меню, нажмите кнопку DOG>MENU.

- Выберите пункт «Калибровка компаса»>«Старт».

- Следуйте подсказкам на экране.

### Крепление DC 40 на собаке

Наденьте ошейник с DC 40 на шею собаки так, чтобы радиоантенна была направлена вверх, а светодиод вперед (стр. 6).

### Начало новой охоты

- Находясь в основном меню, выберите «Начать новую охоту».

- Следуйте подсказкам на экране.

Ваша текущая позиция будет автоматически сохранена как путевая точка «Джип», что облегчит Вам возвращение к ней после охоты.

### Добавление новых собак

### ASTRO способна одновременно отслеживать до 10 собак с ошейниками DC 40. Если Вы приобрели дополнительный ошейник DC 40, Вам нужно подключить его к Вашей ASTRO. Для этого Вам нужно расположить ASTRO как можно ближе к DC 40 (чтобы устройства практически соприкасались) или Вы должны знать ID-номер ошейника DC 40.

- Находясь в основном меню, дважды нажмите кнопку DOG.

- Следуйте инструкциям на экране.

По умолчанию, новая собака получит имя «Собака» и случайный ID-номер.

Сообщение об ошибке может появиться, если имеется конфликт нового ID с уже имеющимся.

### Конфликт сигналов собак (ошейников):

Каждая собака, за которой Вы следите, должна иметь свой собственный номер ID. Если две собаки в зоне действия Вашей ASTRO имеют одинаковый ID, ASTRO предупредит Вас о конфликте сигналов. Следуйте инструкциям на экране, чтобы разрешить этот конфликт.

Если возможно, разрешите ASTRO назначать ID автоматически. При необходимости, Вы сможете назначить собаке другой ID вручную.

### Назначение ID вручную:

Это действие требует беспроводного обмена данными с DC 40. Вам следует включить DC 40, и он должен находиться в зоне действия Вашей ASTRO. Вы можете назначить новый ID собаке, можете изменить период обновления ее местоположения.

- Находясь в главном меню, дважды нажмите DOG.

- Выберите нужную собаку.

- Выберите «Показать INFO».

- Нажмите MENU.

- Выберите «Изменить установки комм.».

- Выберите свободный и не конфликтующий с другой собакой ID.

- Если нужно, измените период обновления положения собаки. Выбор 30-секундного или 2-минутного интервала экономит батареи, но при этом записанный трек движения собаки и статистическая информация об ее перемещениях будут менее точны.

- Убедитесь, что ASTRO находится не далее метра-двух от DC 40.

- Следуйте инструкциям на экране.

### Внешний вид

ASTRO

Примечание:

Избегайте использования мощных передающих радиоустройств (мощнее 5 Ватт) вблизи с ASTRO. Это может вывести ASTRO из строя.

|  | ASTRO Антенна GPS Антенна радио Клавиша включения питания Дисплей Клавиатура Порт USB (закрыт защитной крышкой) Слот карты microSD (под батареями) Крепление подставок Запорное кольцо батарейного отсека |
| --- | --- |

Клавиатура

| DOG | Нажмите для просмотра Страницы слежения за собаками |
| --- | --- |
| MARK | Нажмите, чтобы отметить текущее местоположение |
| BACK | Нажмите, чтобы отказаться от вводимых данных, чтобы вернуться назад по меню или на предыдущую страницу |
| MAP | Нажмите для просмотра карты |
| MENU | Нажмите для вызова меню текущей страницы. Нажмите дважды для вызова страницы Главного меню |
| ENTER | Нажмите для выбора пункта меню или для того, чтобы закрыть экранную подсказку |
| Rocker | Нажимайте для выбора пунктов меню или для перемещения курсора по карте |
| IN | Нажмите для увеличения карты |
| OUT | Нажмите для уменьшения карты |

### Блокировка клавиатуры

- Нажмите и быстро отпустите кнопку (.

- Нажмите кнопку OUT.

### DC 40

- Антенна радио

- Ремешок ошейника

- Приемник GPS

- Клавиша включения питания

### Чтобы настроить яркость подсветки экрана:

Примечание:

Яркость подсветки может быть ограничена, если батареи почти полностью разряжены.

Активное использование подсветки уменьшает время работы батарей.

- На включенном ASTRO  коротко нажмите кнопку ( Power.

- Нажимая стрелки вверх или вниз, настройте яркость подсветки.

Совет: Вы можете несколько раз коротко нажать кнопку (, чтобы менять яркость подсветки «по кругу».

- Нажмите Enter, чтобы сохранить настройку яркости.

### Советы по использованию ASTRO и DC 40

- Включите DC 40 и дождитесь, пока он закончит поиск спутников до того, как наденете его на собаку.

Это позволит DC 40 произвести поиск заметно быстрее.

- Возьмите с собой запасные батарейки к ASTRO.

- Используйте полностью заряженный DC 40. Полностью заряженный DC 40 работает около 17 часов, если установлен 5-секундный интервал опроса.

- Используйте ASTRO и DC 40 в условиях прямой видимости (стр. 6).

- ASTRO может отслеживать до 10 собак с ошейниками DC 40. Но только 3 собаки будут одновременно видны на странице слежения за собаками. Чтобы уменьшить размер шрифта текста, нажмите MENU и выберите «Малые цифры».

- Посетите сайт www.garmin.com/products/astro для получения более подробной информации и www.garmin.com/astro для обучения.

### О прямой видимости при радиосвязи

ASTRO и DC 40 используют радиосигнал для передачи данных. Различные объекты на пути радиосигнала ослабляют его и ухудшают качество связи. Сохраняйте прямую видимость от ASTRO на DC 40. Для этого, выйдите на возвышенность.

Отличная связь

Хорошая связь

Плохая связь

### Бесплатное программное обеспечение

### Загрузите бесплатную программу BaseCamp с сайта www.garmin.com/basecamp. Программа позволит Вам просматривать и сохранять Ваши карты, путевые точки, треки и маршруты, впоследствии загружать их на ваше устройство.

### Радиоканал

| Частоты MURS | Версия для США 151.82 MHz 151.88 MHz 151.94 MHz 154.57 MHz 154.60 MHz | Версия для Скандинавии 155.450 MHz 155.475 MHz |
| --- | --- | --- |
| Дальность связи | До 11,2 км в условиях прямой видимости |
| Мощность передатчика | 2 Вт |

### В случае неисправности

### Сброс устройства

Если ASTRO «зависла», Вы можете произвести ее сброс.

- Выньте батареи.

- Заново установите батареи (стр. 2).

Примечание: данная процедура не сотрет ваши данные и установки.

### Статус устройства

Информация о статусе появится на экране, если коротко нажать кнопку ( Power.

|  | показывает силу принимаемых спутниковых сигналов |
| --- | --- |
|  | мерцает, когда ASTRO принимает радиосигнал (например, данные от DC 40) |
|  | показывает оставшийся заряд батарей |

# Дополнительные аксессуары

Для приобретения аксессуаров к ASTRO, таких как крепления, дополнительные карты, аксессуары для фитнеса и запчасти, свяжитесь с Вашим дилером Garmin или зайдите на сайт buy.garmin.com.

# Контакты Garmin

Вы можете обратиться в службу поддержки фирмы Garmin по всем вопросам, связанным с эксплуатацией Вашего прибора по телефонам или через сайт www.garmin.com/support/. Телефон службы поддержки в США (913) 397-8200 или (800) 800-1020.

В Европе +44 (0) 870.8501241, или в Великобритании 0808 2380000.

Внимание! Если Ваша ASTRO русифицирована, самостоятельное обновление прошивки ASTRO с сайта www.garmin.com может привести к потере русификации.

© www.gps-piter.ru